Технически университет - Габрово

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет:

Доставка на Струго-фрезови център (5 оси) за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

1. Кратко описание на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС). Основната дейност е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Предвиденият за създаване Център за компетентност „Интелигентни мехнатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии” представлява научноизследователска инфраструктура, тъй като предвижда реконструкция и модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София-филиал Пловдив, СУ София-ФХФ  и ИСИР БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

В тези помещения ще бъде инсталирано уникално по своя характер оборудване, включително лабораторно и високотехнологичен инструментариум, които ще осигурят подходящата материална база за научни изследвания.

В ТУ- Габрово ще бъдат изградени 14 лаборатории, в които ще бъде инсталирано високотехнологично оборудване, включително лабораторно за осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания.

Ще бъде изградена помощна инфраструктура, базирана на информационни и телекомуникационни технологии като интранет-мрежа, складово помещение за материали необходими за провеждане на научноизследователските и иновационни дейности, координационен офис за технологичен трансфер и координационен офис за управление  на Центъра;  заседателна стая за организиране на срещи с бизнеса, клъстърни и браншови организации,  за провеждане на регулярни срещи на научния екип на Центъра, за срещи с водещи технологични изследователски организации и фирми от Европа и др.; и  две лекционни зали – за прилагане на нови обучителни и образователни методи.

- Описание на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка включва:

1)	Доставка на оборудването на адрес на Възложителя.

2)	Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на оборудването от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на оборудването.

3)	Обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя.

4)	Гаранционно обслужване на доставеното оборудване.

Задължително е оборудването да бъде ново и неупотребявано!

## Доставката следва да бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството, включително:

- Инструкции за работа;

- Ръководство за употреба;

- Инструкции за безопасна работа;

- Инструкции за поддръжка;

- Цел на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител, на който да се възложи доставката на Струго-фрезови център за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Целта на обществената поръчка е относима към целите на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансирани чрез  ОП НОИР 2014-2020“.

- Срок и място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е Технически университет – Габрово - гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 3.

Срокът за изпълнение на доставката, вкл. инсталиране и обучение за работа,  не може да бъде по-дълъг от 300 дни от сключване на договор за изпълнение.

Гаранционен срок на доставеното оборудване - не по-кратък от 12 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на оборудването

Тип на оборудването - струго-фрезови център. Max. диаметър на обработваемия детайл – не по-малко от 500 mm. Max. дължина на обработваемия детайл – не по-малко от 500 mm. Брой едновременно управлявани оси - не по-малко от 5. Max. честота на въртене на струговото вретено - не по-малко от 6000 min-1. Max. мощност на струговото вретено - не по-малко от 11 kW. Max. мощност на фрезовото вретено - не по-малко от 7 kW. Скорост на бърз ход по оси: X; Y; Z - не по-малко от 40 m/min. EIA/ISO стругов и фрезови шпиндел независимо въртене. Max. честота на въртене на фрезовото вретено - не по-малко от 12000 min-1 Охлаждане през фрезовата глава. Инструментален магазин - не по-малко от 36 позиции тип HSK. Автоматична система за измерване и контрол на инструмента. Охлаждане на СВД (X, Z - оси) Ролкови направляващи Система за абсолютно отчитане при позициониране (линейни оси). Минимален изходен инкремент за линейни оси – не по-малко от 0,0001 mm. Разделителна способност (инкремент) за въртящи оси – не по-малко от 0,0001º. Допълнителни координатни система на детайла - не по-малко от 300 бр. Потребителски Макро променливи - не по-малко от 600 бр. Наклонени работни равнини. Конверсия по 3-D координати. Директно въвеждане на размери от чертежи Стандартен софтуер включващ: високоскоростен софтуерен пакет; компенсация на формата за въртящите оси; контрол за висока гладкост; плавно управление при обработка на ъгли; управление на променливо ускорение; ултра високоскоростен режим на обработка; бързо припокриване. Софтуерен пакет за едновременна работа по 5 оси, включващ: синхронизирано резбонарязване (фрезови шпиндел); слоуп константа; EIA/ISO функция 5 оси едновременно; контрол на върха на режещия инструмент при едновременна 5 осна обработка; сплайн интерполация (EIA); 5 осна сплайн интерполация; контрол за избягване счупване на свредла; функция зъбонарязване;

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация  се приема еквивалентно/и.

Изготвили – доц. д-р инж. Йосиф Митев – катедра МТТ

проф. д-р инж. Ирина Александрова – катедра МТТ